## Slide 1
Open DriveとOSMのコンテンツ比較
DGMを取り巻く関連特許と製法
2026/3/16

## Slide 2
Open Drive vs OpenStreetMap のコンテンツ比較
コンテンツ要素
要素 | OpenDrive | OpenStreetMap
車線幅 | 3.20-3.75m | 3.75m
車線マーキング | 詳細あり | 基本あり
速度情報 | あり | あり
rule属性 | あり | -
surface要素 | あり | -
説明：
  車線幅：OpenDriveは各車線で幅を独立設定可能（3.20-3.75m）、OSMは通常デフォルト3.75m
  車線マーキング：OpenDriveは詳細なマーキングタイプ（実線、破線、二重線など）をサポート、OSMは基本的マーキングのみ
  速度情報：両方サポート、OpenDriveは車線レベルで細分化、OSMは通常道路単位
  rule属性：OpenDriveは詳細な通行規則属性あり、OSMは欠如
  surface要素：OpenDriveは路面素材を詳細記録、OSMは情報が限定的

## Slide 3
道路幾何
要素 | OpenDrive | OpenStreetMap
Reference line | 〇 | -
曲率（line/arc/clothoid） | 〇 | -
道路長 | 〇 | -
標高（elevation） | 〇 | -
横断勾配 | 〇 | -
横断形状 | 〇 | -
詳細説明：
Reference line（参照線）
  OpenDrive：各道路に明確な参照線があり、幾何記述の基礎
  OSM：参照線の概念なし、ノードとwayで経路記述

## Slide 4
曲率
  OpenDrive：3種類の正確な幾何タイプをサポート
    Line：直線セグメント
    Arc：円弧
    Clothoid（クロソイド）：曲率が線形に変化する遷移曲線、滑らかな接続用
  OSM：直線セグメントのみで曲線を近似、精度が低い
道路長
  OpenDrive：各道路セグメントの長さを正確に計算・保存
  OSM：長さはノード座標から導出、直接保存しない
標高（elevation）
  OpenDrive：3D標高情報をサポート、上り下りを記述可能
  OSM：高度情報は欠如または外部データソースが必要
横断勾配（superelevation）
  OpenDrive：道路の横断勾配、カントを記録
  OSM：この種の情報は含まれない
横断形状
  OpenDrive：道路横断面を詳細記述（路肩、側溝など）
  OSM：基本的に記述しない

## Slide 5
レーン構造
要素 | OpenDrive | OpenStreetMap
レーンID | 〇 システム一意ID | 〇 wayとrelationで間接表現
レーン幅 | 〇 正確な数値、可変 | △ lanesとwidthタグで推定
レーンタイプ | 〇 詳細分類(driving, sidewalk, shoulder等) | △ 部分サポート（lanes:psv等）
レーン接続 | 〇 明確なpredecessor/successor関係 | 〇 turn:lanes等タグ
速度制限 | 〇 正確な数値、レーンレベル | 〇 maxspeedタグ
アクセス制限 | 〇 詳細ルール（vehicle, pedestrian等） | 〇 accessタグ
詳細説明：
  レーンID：OpenDriveは各レーンに一意IDを割り当て、正確な参照が可能；OSMは道路wayとレーン関係で間接表現
  レーン幅：OpenDriveは道路に沿って変化するレーン幅をサポート；OSMは通常全体的道路幅のみ
  レーンタイプ：OpenDriveは10+種類のレーンタイプをサポート；OSMはタイプが限定的

## Slide 6
区画線
要素 | OpenDrive | OpenStreetMap
実線/破線 | 〇 詳細タイプ（solid, broken, double等） | △ 部分サポート
色/幅/車線変更 | 〇 色と幅をサポート、車線変更ルール明確 | ✗ サポートなし
パターン/複合線 | 〇 複雑なパターンサポート | ✗ サポートなし
詳細説明：
  OpenDriveの<roadMark>要素は以下をサポート：
    タイプ：solid, broken, solid_solid, solid_broken, broken_solid, broken_broken
    色：standard, blue, green, red, white, yellow, orange
    幅：正確な数値
    車線変更ルール：explicitマーク
  OSMは主にturn:lanes等のタグで間接表現、詳細な幾何・視覚情報が欠如

## Slide 7
交通標識・信号
要素 | OpenDrive | OpenStreetMap
信号機 | 〇 詳細（位置、タイプ、フェーズ） | 〇 highway=traffic_signals
停止標識 | 〇 サポート | 〇 highway=stop
制限速度標識 | 〇 正確な数値と位置 | 〇 maxspeed + traffic_sign
進入禁止 | 〇 サポート | 〇 access=no
車線別制限 | 〇 詳細なレーンレベル制限 | △ 限定サポート
警告標識 | 〇 サポート | △ 部分サポート
詳細説明：
  信号機：
    OpenDrive：<signal>要素は位置、タイプ、コントローラー、フェーズ等の完全情報を含む
    OSM：位置を簡単マーク、フェーズとコントローラー情報なし
  車線別制限：
    OpenDrive：各レーンに独立制限を設定可能
    OSM：主にlanesとturn:lanesで間接表現

## Slide 8
道路オブジェクト
要素 | OpenDrive | OpenStreetMap
停止線 | 〇 正確な幾何位置 | ✗ サポートなし
横断歩道 | 〇 詳細な幾何とタイプ | 〇 highway=crossing
路面ペイント | 〇 サポート | ✗ サポートなし
ガードレール/ポール | 〇 サポート（guardRail, pole等） | ✗ サポートなし
路肩縁石/建物 | 〇 サポート | ✗ サポートなし
駐車スペース | 〇 サポート | 〇 amenity=parking
バリア/トンネル/橋 | 〇 詳細タイプ | 〇 barrier, tunnel, bridge
詳細説明：
  OpenDriveの<object>要素は30+種類の道路オブジェクトタイプをサポート
  OSMは主に機能的マークに焦点、正確な幾何記述が欠如

## Slide 9
交差点構造
要素 | OpenDrive | OpenStreetMap
接続道路 | 〇 明確なjunction定義 | 〇 wayで接続
turning relation | 〇 詳細な転回パス | 〇 turn:lanesタグ
lane connection | 〇 正確なレーンレベル接続 | △ 限定サポート
詳細説明：
  junction：
    OpenDrive：交差点タイプを明確定義（default, direct, common）、全接続関係を含む
    OSM：ノードで接続、明確な交差点構造定義なし
  lane connection：
    OpenDrive：<junction>内で各レーンの接続関係を明確定義
    OSM：レーンレベルの接続情報が欠如

## Slide 10
路面特性
要素 | OpenDrive | OpenStreetMap
摩擦係数 | 〇 サポート | ✗ サポートなし
路面材質 | 〇 surface要素詳細記述 | 〇 surfaceタグ
roughness | 〇 サポート | ✗ サポートなし
詳細説明：
  OpenDriveの<surface>要素は以下を含む：
    摩擦係数（friction）
    粗さ（roughness）
    材質タイプ
  OSMは単純なsurfaceタグのみ（asphalt, concrete等）

## Slide 11
拡張機能
要素 | OpenDrive | OpenStreetMap
userData | 〇 カスタム拡張データサポート | ✗ サポートなし
詳細説明：
  OpenDriveの<userData>はアプリ固有のカスタムデータ追加を許可
  OSMはタグで拡張可能だが、構造化カスタムデータサポートが欠如
応用シナリオ
応用シナリオ | OpenDrive | OpenStreetMap
自動運転シミュレーション | ◎ 非常に適している | △ 多量の補完が必要
運転シミュレーター | ◎ 非常に適している | ✗ 不適切
ナビゲーションアプリ | △ 使用可能だが重い | ◎ 非常に適している
経路計画 | 〇 適している | ◎ 非常に適している
地図表示 | △ 使用可能 | ◎ 非常に適している
交通分析 | ◎ 非常に適している | 〇 適している

## Slide 12
まとめ対比表
カテゴリ | OpenDriveの優位性 | OSMの優位性
精度 | 高精度幾何、シミュレーションに適 | グローバルカバレッジ、コミュニティ保守
レーン情報 | 詳細なレーンレベルデータ | 簡潔で使いやすい
3D情報 | 完全な3Dサポート | 軽量な2D
交通施設 | 詳細なオブジェクト記述 | 豊富なPOIデータ
拡張性 | 構造化拡張 | 柔軟なタグシステム
データ取得 | 専門的制作が必要 | 無料オープン
更新頻度 | 遅い | リアルタイム更新
結論：OpenDriveは高精度シミュレーションと専門アプリに適しており、OpenStreetMapは
汎用地図サービスとナビゲーションに適している。両者は補完的に使用でき、変換ツール
でそれぞれの優位性を組み合わせることが可能。

## Slide 13
 | コンテンツ項目 | OpenDriveの規定 | OSMの規定 | kawasaki.xodr (SUMO) | dgm_kawasaki.xodr (DGM) | 衛星画像などからの補正
道路幾何 | 道路基準線（Reference line / center line） | 〇 | - | - | 〇 | 
 | 曲率（line / arc / clothoid） | 〇 | - | - |  | 〇
 | 道路長 | 〇 | - | - | 〇 | 
 | 標高（elevation） | 〇 | - | - | 〇 | 
 | 横断勾配（superelevation） | 〇 | - | - |  | 〇
 | 横断形状（lateral profile） | 〇 | - | - |  | 
レーン構造 | レーンID | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
 | レーン幅 | 〇 | △ | △ |  | 〇
 | レーンタイプ（driving / shoulder / sidewalk 等） | 〇 | △ | △ |  | 
 | レーン接続関係 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇
 | レーン速度制限 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 
 | レーンアクセス制限（bus laneなど） | 〇 | 〇 | 〇 |  | △
区画線 | 実線 / 破線 | 〇 | △ | △ | 〇 | 
 | 色 | 〇 | - | - |  | 
 | 幅 | 〇 | - | - |  | 
 | 車線変更可否 | 〇 | - | - |  | 
 | パターン（dash length / gap） | 〇 | - | - |  | 〇
 | 複合線（double solid等） | 〇 | - | - |  | 
交通標識・信号 | 信号機 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
 | 一時停止標識 | 〇 | 〇 | 〇 |  | △
 | 制限速度標識 | 〇 | 〇 | 〇 |  | △
 | 進入禁止 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
 | 車線別制限 | 〇 | △ | △ | 〇 | 
 | 警告標識 | 〇 | △ | △ |  | 
道路オブジェクト | 停止線 | 〇 | - | - | 〇 | 
 | 横断歩道 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇
 | 路面ペイント | 〇 | - | - |  | 〇
 | ガードレール | 〇 | - | - |  | 
 | ポール | 〇 | - | - |  | 
 | 路肩縁石 | 〇 | - | - |  | △
 | 建物 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇
 | 駐車スペース | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇
 | バリア | 〇 | 〇 | 〇 |  | △
 | トンネル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
 | 橋 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇
交差点構造 | 接続道路 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
 | turning relation | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
 | lane connection | 〇 | 〇 | 〇 |  | 
路面特性 | 摩擦係数 | 〇 | - | - |  | 
 | 路面材質 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 
 | roughness | 〇 | - | - |  | 

## Slide 14
道路中心線データ（road centerline）から車両走行を前提としたレーンレベルデータ（lane-level map / lane geometry）を生成する技術は、主に以下の分野で特許が多数存在します。
  HDマップ生成（自動運転用地図）
  車両走行軌跡からのレーン推定
  中心線・リンク構造からのレーン展開
  センサデータ＋地図融合によるレーン生成
1. 車両走行軌跡からレーン中心線を生成する特(例)
  Woven by Toyota 「基準軌跡生成装置、基準軌跡生成方法」
概要
  車両の走行ログ（trajectory）を大量に収集
  走行軌跡をクラスタリング
  最も多いクラスタの平均を「基準走行軌跡」にする
  その軌跡をレーン中心線として利用
特許の特徴
  crowd-sourced trajectory
  clustering → average trajectory
  lane centerline estimation
重要ポイント
trajectory cluster ↓ dominant cluster ↓ average trajectory ↓ lane centerline
この方式は
  Waymo
  Tesla
  Mobileye
なども類似技術を持っています。

## Slide 15
2. HDマップのレーン中心線を用いた自動運転経路生成
  例
    US11454973B2 Mapped driving paths for autonomous vehicle
  概要
  HDマップから
    レーン境界
    レーン中心線
    カーブ情報
  を取得して車両の走行軌跡を生成する。
  特徴
    スプラインやポリラインでレーンを表現
    道路特徴（縁石・標識等）と統合
    車両走行履歴を利用して精度改善
つまり
  road features+ vehicle traversals → driving path → lane-level representation
という構造。

## Slide 16
3. SDマップ中心線＋HDレーンの統合
  例
    US20230204374A1
  概要
  ナビゲーション用の
    SD map（道路リンク）
  と
  HD map（レーン中心線）
  を組み合わせて
  車両が走行可能なレーン経路を生成
  特徴
    レーン優先経路生成
    最小レーン変更
    障害物回避軌跡生成
つまり
  SD map route+ lane centerlines → lane-level trajectory
という構造です。
4. 地図ノード・リンクから基準線を生成する特許
  例
    Nissan Motor 「道路基準線生成方法及び装置」
  概要
  地図データの
    ノード
    リンク
  を取得し、車両の
    現在位置
    進行方向
  を使って
  道路基準線（中心線）を補正・生成する。
  この技術は
    map node-link → road centerline → vehicle heading correction
  という構造。

## Slide 17
5. センサ（LiDAR / MMS）からレーンレベルマップ生成
  これは特許というより論文・技術群ですが、 多くの企業特許の基礎技術です。
  方法
    LiDAR点群取得
    路面マーキング抽出
    クラスタリング
    曲線フィッティング
  結果
    lane boundary ↓ lane centerline ↓ lane-level map
  HDマップ生成の典型手法です。

## Slide 18
6. 道路中心線からレーンを展開する典型アルゴリズム
特許では以下のパターンが多いです。
(A) 幅オフセット方式
  中心線 + 道路幅 + 車線数
  lane_offset = road_width / lane_count lane_i = centerline ± n * lane_offset
(B) トポロジー展開
  中心線ネットワーク
  node link direction turn restriction
  → lane graph
(C) 走行履歴補正
  初期レーン
  centerline offset
  ↓
  vehicle trajectories
  ↓
  lane correction
7. この分野で特許を多く持つ企業
特許検索すると特に多い企業
  Toyota Motor Corporation
  Waymo
  Nissan Motor
  Mobileye
  Baidu
  Huawei
主なテーマ
  lane-level HD map
  trajectory-based lane extraction
  crowdsourced mapping
  centerline-to-lane conversion

## Slide 19
「道路中心線データを用いて車両走行を前提としたレーンレベルデータを生成する技術」に関連する主要特許
1. 中心線・レーンネットワーク生成系（HD Map系）
中心線やセンサデータからレーンネットワーク（lane graph）を生成する特許。
  ① Lane network construction using HD maps
    US10545029B2
    出願：2017
    概要
      レーン要素をグラフ構造として生成
      レーン中心線・接続関係をネットワーク化
      自動運転用HDマップに使用
    技術
      lane element graph
      lane connectivity generation
      HD map topology
② Lane line creation for HD maps
  US10859395B2
  出願：2016
  概要
    カメラ画像・LiDARからレーンライン抽出
    レーンラインを接続してレーン構造生成
  技術
    lane line detection
    lane graph generation

## Slide 20
③ Lane line creation for HD maps
  US20210172756A1
  上記の関連出願
  技術
    画像ピクセル → 3Dレーンライン
    レーンネットワーク生成
④ Sign and lane creation for HD maps
  WO2018126228A1
  特徴
  標識 + レーンを統合したHDマップ生成
  レーン要素グラフ構築
2. GPS / 車両軌跡からレーン中心線生成
  車両ログを用いて中心線・レーン中心線を生成する特許
  ⑤ Map generation using GPS tracks
    US8359156B2
  概要
    大量のGPSトラックを収集
    統計処理
    スプライン曲線でレーン中心線生成
特徴
  GPS trajectory ↓ statistical clustering ↓ spline fitting ↓ lane centerline

## Slide 21
3. 道路中心線からレーン中心線生成
  SD map（道路リンク）→ レーン生成に近い特許
  ⑥ Lane centerline generation from corrected road centerline
  CN112347210B
  概要
    道路中心線を補正
    曲率・方位計算
    誤差点除去
    レーン中心線生成
  つまり
    road centerline ↓ geometry correction ↓ lane centerline generation
4. 道路ネットワーク生成
レーンではなく道路中心線生成だが、レーン展開の基礎技術
  ⑦ Road network generation method
    EP0738875B1
    NTT
  概要
    道路境界 → 中心線抽出
    中心線から道路ネットワーク生成
5. レーン精度評価・補正
  生成したレーンを地図と比較して補正
  ⑧ Map lane accuracy measurement
  US20210304433A1
  概要
  センサレーンと地図レーン比較
  曲率差分計算

## Slide 22
6. 実務上よく出てくる企業特許
  以下の企業がこの分野で多数出願しています。
  自動車メーカー
    Toyota
    Nissan
    Honda
    GM
  自動運転企業
    Waymo
    Baidu Apollo
    Mobileye
  地図企業
    HERE
    TomTom
    Denso
7. 特許技術パターン（整理）
  この分野の特許は、ほぼ次の4アルゴリズム系統です。
  (A) 中心線オフセット方式
  道路中心線 → レーン展開
  lane_i = centerline ± n * lane_width
  用途
  ナビゲーション地図
  SD map → lane map
(B) 走行軌跡クラスタリング
  vehicle trajectories ↓ cluster ↓ lane centerline
  用途
  crowdsourced HD map

## Slide 23
(C) センサベース
  camera LiDAR ↓ lane marking extraction ↓ lane geometry
(D) トポロジー生成
  lane centerline ↓ connectivity graph ↓ lane network
8. 「道路中心線 → レーン生成」に最も近い特許
  特に関連度が高いもの
特許 | 関連度
CN112347210B | ★★★★★
US8359156B2 | ★★★★
US10545029B2 | ★★★★
US10859395B2 | ★★★

## Slide 24
1. US9384394B2 – Method for generating accurate lane-level maps（Toyota）
内容： 粗地図（course map）＋LiDARを用いて、レーン中心線・レーン数などを自動生成する方法。 URL： https://patents.google.com/patent/US9384394B2/en [patents.google.com]
2. US11808581 – Lane-level map matching（Zenuity）
内容： 車両位置＋センサ認識＋レーン幾何データを使うレーンレベルマップマッチング技術。 URL： https://patents.justia.com/patent/11808581 [patents.justia.com]
3. US20200265245A1 – Automatic generation of lane centerline（SF Motors / Chongqing Jinkang）
内容： 道路中心線などからレーン中心線を自動生成する方式（confidence値・スムージング）。 URL： https://patents.google.com/patent/US20200265245A1/en [patents.google.com]
4. CN110633342B – Lane topology network generation（Wuhan Kotei）
内容： レーンノード・中心線・ポイントから、レーントポロジーネットワークを生成。 URL： https://patents.google.com/patent/CN110633342B/en [patents.google.com]
5. US9170116B1 – Method for generating accurate lane-level maps（Toyota）
内容： 道路データからレーン位置、接続構造などを生成するHDマップ技術。 URL： https://patents.google.com/patent/US9170116B1/en [patents.google.com]

## Slide 25
6. US11654918B2 – Estimation of road centerline based on vehicle telemetry（GM）
内容： 多数の車両の走行データ（heading 等）をクラスタリングし、道路中心線を推定。 URL： https://patents.google.com/patent/US11654918B2/en [patents.google.com]

## Slide 26
AD/ADASにおけるレーン中心線（lane centerline）の役割は、この10年でかなり変化している。従来はセンシングの不確実性を補うためのリファレンスという意味合いが強く、OEM側も「地図ベースで車両を制御する」という思想は基本的に避け、自車センシング＋SLAMを主系にしてきた。
このような状況の中でDGMについて考えたい。
1. 従来の役割：センシング検証用リファレンス 従来のレーン中心線の主用途は以下でした。
(1) センシング整合性チェック
  カメラ/LiDARによるレーン検出
  SLAMで推定された道路形状
  これらが道路の幾何構造として妥当かを確認するための参照。
  例
  レーン幅
  曲率
  レーン数
  分岐形状
  つまり Map = Ground truth候補 Perception = 実観測
  という関係であった。

## Slide 27
2. 現在：制御ではなく「意味付けレイヤー」
  センシング精度向上（高解像度カメラ / LiDAR / 高頻度推定）により、幾何形状の取得はほぼセンシングで十分になりつつあります。
  その結果、レーン中心線の価値は
  幾何情報 → セマンティック情報
  へシフトしています。
  主な役割：
(1) 道路トポロジー
  センシングでは弱い領域。
  例
  分岐関係
  接続関係
  車線遷移
  レーンID
  merge / diverge
  センシングは 今見えている線しか理解できません。
  地図は 道路ネットワーク構造を持っています。
(2) 走行意図のコンテキスト
  生成AI・行動計画で重要。
  例
  このレーンは左折専用
  このレーンは高速入口
  このレーンはバス専用
  次の分岐まで距離
  これは レーン中心線 + 属性で表現されることが多いです。

## Slide 28
(3) 長距離予測
  センシングは
  100m程度
  一方HD mapは
  数km
  先の曲率を利用して
  速度計画
  energy optimization
  comfort制御
  に使われます。
3. 近年の重要な変化（生成AI時代）
生成AI（特にE2E系）では レーン中心線の役割はさらに変わっています。
結論から言うと
教師データ / プライヤー
です。

## Slide 29
(1) Learning prior
  End-to-End drivingでは
  入力
  カメラ
  LiDAR
  出力
  trajectory
  という構造が増えています。
  この時
  GT trajectoryをどう定義するか
  が問題になります。
  そこで
  レーン中心線
  が使われます。
  理由
  人間の運転はレーン中心に近い
  trajectory教師が作りやすい
(2) Occupancy / Vector map learning
  最近の主流：
  VectorNet
  LaneGCN
  HDMapNet
  UniAD
  BEVFormer
  これらは
  レーンをベクトル要素として扱う
  ため
  レーン中心線は
  道路構造グラフ
  になります。

## Slide 30
4. センシングが高精度になった後の本質的役割
  まとめると現在の位置づけは
役割 | 重要度
幾何参照 | 低下
トポロジー | 高い
意味情報 | 高い
行動計画 | 高い
学習教師 | 高い
つまり
Geometry → Structure
へ役割が変わった。
5. 今後（業界トレンド）
今、研究・産業の主流は
Maplessではなく Map-lite
です。
完全HD map依存ではなく
Online map + prior map
という構造。
典型例
  Tesla
  Waymo
  Momenta
  Huawei ADS
  Mobileye REM
共通思想
  Perception → local lane Map → global topology Planning → fused

## Slide 31
6. 非常に重要なポイント（OEMの最近の議論）
  実は現在議論されているのは
  レーン中心線そのものが必要か？
  です。
  理由：
  車は中心を走らない
  バス回避
  二輪回避
  工事回避
  最近は
  Drivable corridor
  という概念が増えています。
  つまり
  中心線ではなく
  走行可能空間
  です。
7. まとめ（技術的に一番重要な理解）
  レーン中心線の役割は
  昔
  センシング補正
  現在
  道路構造グラフ
  未来
  行動計画のコンテキスト
  です。

## Slide 32
レーンがなくなる情報が重要では？
車線変更禁止区間が重要